## Slide 1
TennisBot
面向 3×5 m 实验室 Demo 的自主网球收集机器人开题报告
工程实践导向：全局感知 · 小车定位 · 任务规划 · V 型聚拢 · 近距离 RGBD · 机械臂装袋
高位
RGB
PC
规划
小车
导航
V型
聚拢
RGBD
精抓
报告重点：先讲清楚可落地系统链路，再说明 Demo 验证与真实球场扩展路径。
汇报时长：约 6 分钟
TennisBot | 6-min opening proposal | engineering practice demo

## Slide 2
项目背景
美网
训练球不好捡

## Slide 3
现有方案
捡球器
市售
前人工作

## Slide 4
任务目标
3×5 m 场地散布多个网球
自动识别所有球位置
小车自主导航与聚拢
机械臂抓取并放入球袋
核心思想
高处看全局
车上做局部精定位
PC 做任务管理与闭环重规划
机械结构降低控制难度
验收形式
3×5 m 场地散布多个网球：扫描 → 规划 → 导航 → 聚拢/抓取 → 复扫 → 返回 Home
高位 RGB
全局感知
PC
World State
任务规划
路径生成
小车定位
AprilTag
视觉闭环
底盘控制
V 型聚拢
Sweep
Collection
Zone
近距离
RGBD
机械臂
抓取装袋
TennisBot | 6-min opening proposal | engineering practice demo
技术方案
AI生图

## Slide 5
复用网球场鹰眼系统高清摄像头
在demo中采用2.8m 1080P RGB摄像头
网球定位
检测图像中心 (u, v)
通过场地四角标定做 Homography
输出每个球的 world 坐标 (x, y)
小车定位
车顶贴 AprilTag
同一高位相机识别 tag 中心与方向
输出 robot = (x, y, θ)
world frame
(u,v)
(x,y,θ)
全局视觉：同时定位网球与小车

## Slide 6
网球场较大场地中 路径规划决定捡球效率
在仿真环境中，加入转向、机械臂等负担，进行路径规划算法设计与验证
在demo 3*5m场地中，采用相同算法进行真实场景验证
路径规划：最经济（？）问题
算法A
Ours
1、写出明确的约束
2、 找到效果较好的路径规划算法
3. 网球场仿真环境、demo真实场景验证

## Slide 7
高位视觉、IMU模块共同确定小车位姿
（有一点KF 的味道？）
小车闭环导航
目标位姿
(xₜ,yₜ,θₜ)
误差计算
eₓ,eᵧ,eθ
P/PID
控制器
麦克纳姆
vx,vy,ω
高位相机
重新观察
反馈闭环：高位相机持续更新 robot pose，控制器每帧重算速度。

## Slide 8
V型聚拢结构与特异夹爪结构设计
结构设计
散落球
Sweep
小车
Collection
Zone
特异夹爪结构设计
机构设计
固定 V 型推杆
入口宽 60–80 cm，收口 20–30 cm
PVC / 碳杆 / 3D 打印连接件

## Slide 9
RGBD + Dobot
机械臂抓取
散落球
局部 RGBD 需求
工作范围：约 5–40 cm
重点关注最近有效深度距离
RGB/Depth 对齐，Python/C++ SDK
坐标转换
ball in rgbd_link
标定 T_arm_rgbd
得到 ball in arm_base
机械臂动作
Pregrasp → Approach → Close
Lift → MoveToBag → Release
球袋固定，不再视觉定位
Collection
Zone
RGBD
5–40 cm
arm_base
XYZ
机械臂
抓球
后方球袋
固定点
风险提示：常见 RGBD 的最小深度距离可能 ≥15 cm；采购时必须核实“5–10 cm 是否有有效深度图”。

## Slide 10
Demo验收与真实场景扩展
3×5 m Demo
阶段验收
1. 高位相机检测 ≥10 个球
2. AprilTag 输出小车 (x,y,θ)
3. goto_pose 视觉闭环导航
4. V 型机构聚拢 2–4 个球
5. 近距离 RGBD + 机械臂抓取
6. 复扫、重规划、返回 Home
验证
核心链路
真实网球场扩展
保留与升级
保留：World State / Planner / Gather / Local Grasp
升级：单相机 → 多高位相机或更高安装位
升级：视觉定位 → 视觉 + 编码器 + IMU
升级：简单闭环 → 局部避障与安全停车
升级：室内光照 → 更鲁棒检测模型
课程项目产出
能演示的机器人系统
可复现实验数据
模块化代码仓库
硬件选型与标定文档
没有加避障的原因：网球场上很少有障碍物 甚至不会有小石子
如果进度顺利V2demo可以考虑球网&网球分布

## Slide 11
参考文献与资料来源
用于支撑 AprilTag、Homography、传感器融合与 RGBD 选型说明。
[1] AprilRobotics. AprilTag 3: fiducial marker system with tag detection and pose estimation. GitHub repository. [2] OpenCV Documentation. getPerspectiveTransform / Homography tutorial: perspective transform from point correspondences. [3] ROS / Nav2 Documentation. robot_localization setup guide: fusing odometry sensor inputs for smooth odometry; EKF localization node documentation. [4] Orbbec. Gemini 2 specifications: active stereo depth camera, depth/RGB resolution, range and IMU information. [5] OpenCV / AprilTag community tools may be used only as implementation references; final parameters must be validated on the 3×5 m Demo.